Z80 Assembly
for the
Lesson 2: Addressing Modes

---
ZX Spectrum 48k Memory Map
0000	ROM	16 kB
3FFF
4000	Screen Bitmap (256x192)	6 kB
57FF
5800	Screen Color Attributes (32x24)	768 Bytes
5AFF
5B00	Reserved for BASIC	1.20 kB
5CCA
5CCB	Contended User RAM	8.80 kB
7FFF
8000	Free User RAM	31.84 kB
FF57
FF58	User-Defined Graphics (UDG)	16 kB
FFFF

---
Z80 Architecture
A
F
A’
F’
B
C
B’
C’
BC
D
E
D’
E’
DE
H
L
H’
L’
HL
SP
PC
IX
IY
I
R

---
“Load” Mnemonic Syntax
LD destination,source
; Assembly: C:
  ld a,42 ; A = 42
  ld ($89AB),a ; *(0x89AB) = A
  ld (hl),d ; *HL = D
  ld bc,($CDEF) ; BC = *(0xCDEF)
  ld a,(bc) ; A = *BC

---
Register Mode
Reads or writes value of register
ld a,i ld sp,hl
ld b,c push bc
ld d,e pop de
ld h,l ex af,af’
ld ixh,ixl ld r,a
ld iyh,iyl